## Slide 1
拾迹创游 · 互动电子吧唧
可佩戴的二次元电子徽章
赛道：AI 硬件产品创新
openvela / NuttX + LVGL 9.1 · 黄山派 SF32LB52 · 390×450 AMOLED

## Slide 2
徽章是死的
二次元最常见的表达物，却不会回应你
2 / 12
● 徽章是死的
吧唧、徽章是二次元最常见的表达物，但它只能印一张静态图，带上街之后不会回应你。
● 陪伴类设备依赖手机
现有电子宠物/电子吧唧几乎都要连 App 配网、登录、同步，脱离手机就是一块砖。
● 续航与「常亮」矛盾
想让屏幕一直显示，就得一直耗电；想省电，就得接受一块黑屏。

## Slide 3
一块会回应的吧唧
戴在身上的陪伴物
3 / 12
一块可佩戴的电子吧唧：三位二次元角色陪着你看时间、留一句话、数纪念日，摇一摇会有反应。运行在 openvela / NuttX + LVGL 9.1，390×450 AMOLED，全中文界面，开机即用、不依赖手机与网络。
● 开机即用
不需要配网、登录、连手机
● 全中文界面
面向中文二次元用户
● 离线可用
所有内容内嵌在设备里

## Slide 4
核心功能
三个角色 · 八项能力
4 / 12
● 三个角色，三种性格
苔苔、霜霜、灯灯三套内容，头像、配色、语气、装饰各不相同，左右滑动切换。
● 会看时间
四时段问候（清晨/午后/黄昏/深夜），日期与农历、纪念日倒数。
● 会听你说话
内置中文输入，可以留一句话在徽章上；留言持久化保存。
● 会数日子
纪念日管理：新增、编辑、删除，自动算天数与倒数。
● 点一下有反应
点击互动，角色给出气泡回应，配合有限次数的真实动画。
● 摇一摇有反应
内置 IMU 检测摇动，作为「主动」交互入口（P1 新增）。
● 不用时会自己睡
15 秒变暗、30 秒真实断电熄屏，触摸唤醒（P0 新增）。
● 记得时间
RTC 双向同步，冷启动无需重新校准（P1 新增）。

## Slide 5
技术架构
单 UI 上下文 · 事件队列 · 纯逻辑可测
5 / 12
● 单一 UI 上下文
全部 LVGL 对象由一个上下文持有；IMU 等外部输入经有界事件队列进入 controller，不直接绘图
● generation 过期机制
角色切换提升 generation，旧动画与旧回调自动失效
● 资源内嵌
字体 / 立绘 / 动画帧全部编译进 flash，不整屏解码
关键取舍：把「何时熄屏」「摇动是否触发」「该信主机还是信 RTC」写成不依赖硬件的纯函数
→ 可在主机上穷举测试，而不是只能靠真机撞

## Slide 6
L2 真实面板断电，而不是「黑图」
6 / 12
● 很多「熄屏」只是把画面刷成黑色——像素还在发光，电还在耗，AMOLED 尤其明显。
● 本作品做的是两级
15 秒 L1（暂停动画 + 半透明遮罩，视觉已暗），30 秒 L2（对 /dev/lcd0 下发 LCDDEVIO_SETPOWER=0，面板真正断电）。
● 唤醒时先开面板再重绘，且「唤醒用的那一次触摸被消耗掉」——不会在点亮屏幕的同时误触发底下的按钮。
● 两级的阈值可配置，为 0 即禁用该级；状态机是纯函数，主机上可完整测试。

## Slide 7
摇一摇：把 IMU 做成交互入口
7 / 12
● LSM6DSL 加速度计以 20 Hz 轮询（不是中断驱动，这一点如实记录）。
● 检测算法
指数滑动基线估计重力方向，触发阈值 0.71 g、释放阈值 0.31 g，配 1.2 秒冷却防连发。
● 加速度平方和会超出 32 位（±16 g），因此用整数开方而非浮点，避免板上无 FPU 时的性能与精度问题。
● 开发中发现并修掉一个真实缺陷
首次触发的时间戳初值为 0，会把「从未触发」和「在第 0 毫秒触发过」混为一谈，导致开机后 1200 ms 内的摇动被冷却静默吞掉。已用显式标志位修复并加回归测试。

## Slide 8
时钟持久化：徽章自己记得时间
8 / 12
● 没有网络，就没有 NTP。板子断电后时间会丢，每次开机都显示「未校准」，体验上很致命。
● 方案
RTC（/dev/rtc0）与系统时间双向同步，用纯逻辑模块决策谁更可信——主机时间合法就用主机并写回 RTC；主机非法而 RTC 合法就用 RTC 回填系统时间。
● 带 60 秒偏差容忍与 2024–2099 年份合法性校验，避免把明显错误的时间写进 RTC 覆盖掉好数据。
● 决策逻辑完全独立于硬件访问，可在主机上穷举测试。

## Slide 9
openvela 能力使用
硬性资格：图形 / AI / 多媒体 至少一项
9 / 12
图形已落地：LVGL 9.1 来自 openvela apps 树，经 CONFIG_GRAPHICS_LVGL 接入，应用经官方 Kconfig 与 manifest 注册
● 图形 —— 已落地
LVGL 9.1（apps/graphics/lvgl）+ NuttX LCD/触摸后端
● 板级 BSP —— 已使用
面板、触摸、传感器、RTC 设备节点
● AI —— 未落地
ai_agent 已登记但未同步，且板级无网络驱动；不声称已实现
● 多媒体 —— 未落地
vendor 树音频仅 CMSIS 寄存器头，无 NuttX 音频驱动；不声称已实现

## Slide 10
验证状态
主机侧实测通过，真机全部 NOT_RUN
10 / 12
● 构建
ninja 退出码 0，0 warning
● Flash 占用
9,468,380 B / 16 MB = 56.44%
● SRAM 占用
107,180 B / 512 KB = 20.44%
● 纯逻辑断言
1622 项，0 失败（sh tools/run_logic_test.sh）
● 字形覆盖
445 条字面量 / 282 个不同宽字符，0 缺失
● 字体规模
正文字形 4034 个，标题字形 153 个
未验证：屏幕电源 ioctl · 触摸唤醒 · 加速度计读数 · RTC 掉电保时 · 电池续航 · 可佩戴外壳
串口权限未取得，板子从未烧录 —— 不提供续航数字，不声称「熄屏 = 深睡」，编译通过 ≠ 真机通过

## Slide 11
诚实的边界与下一步
知道没做什么，比声称都做了重要
11 / 12
● 已完成（P0 + 部分 P1）
角色切换 / 点击互动 / 真实动画 / 自动熄屏 / 留言 / 纪念日 / IMU 摇动 / RTC 持久化
● 未做（P1 剩余）
RGB 与震动反馈、系统级低功耗、电量显示、设置页
● 未做（P0 剩余）
电池独立运行实测、可佩戴外壳、真机 50 项验收
● AI 通路
需要板级网络驱动才能真正落地；在打通前不引入 mock 冒充真实结果

## Slide 12
让吧唧，不再是一张死图
拾迹创游 · 互动电子吧唧
代码遵循 Apache License 2.0
open-vela/contest2026_462_shijichuangyou